Configuration

Fixer une adresse IP :

sudo nano /etc/network/interfaces

remplacer
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

par
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.10.6
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1

en modifiant l’adresse ip , le masque de sous réseau ainsi que la passerelle.

Installer un paquet

sudo apt -y install NOM_DU_PAQUET

passage en root

‘sudo su’ ou ‘su’

Configuration DNS maitre

Prérequis :
-fixer l’adresse ip à 192.168.10.6
-connaitre l’ip de notre dns esclave (192.168.10.7)

Paquets réquis :
bind9
bind9utils
dnutils

Installation :

-passage en root

-changement de répertoire vers /etc/bind
cd /etc/bind

-modification named.conf.local
nano named.conf.local

zone "carnofluxe.local" {
type master;
also-notify {192.168.10.7;};
        allow-transfer {192.168.10.7;};
       allow-update { any; };
       allow-query { any; };
      notify yes;
file "/etc/bind/db.carnofluxe.local";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
also-notify {192.168.10.7;};
        allow-transfer {192.168.10.7;};
        allow-update { any; };
        allow-query { any; };
        notify yes;
file "/etc/bind/db.192.168.1";
};
-création et modification db.carnofluxe.local
nano db.carnofluxe.local

$TTL 86400
@ IN SOA ns1.carnofluxe.local. admin.carnofluxe.local. (
2013062301	; serial number YYMMDDNN
28800	; Refresh
7200	; Retry
864000	; Expire
86400	; Min TTL
)
@	IN	NS	ns1.carnofluxe.local.
ns1	IN	A	192.168.10.6
ns2	IN	A	192.168.10.7
www	IN	A	192.168.10.8

a chaque modification du fichier db.XXX incrementez la valeur serial pour permettre a votre esclave de s’actualiser.

-création et modification db.192.168.1
nano db.192.168.1

$TTL 86400
@ IN SOA ns1.carnofluxe.local. admin.carnofluxe.local. (
2013062301 ; serial number YYMMDDNN
28800 ; Refresh
7200 ; Retry
864000 ; Expire
86400 ; Min TTL
)
@	IN	NS	ns1.carnofluxe.local.
;1.168.192.in-addr.arpa IN NS ns1.carnofluxe.local.
53	IN	PTR	ns1.carnofluxe.local.
53	IN	PTR	ns2.carnofluxe.local.
80	IN	PTR	www.carnofluxe.local.
-modification named.conf.options
nano named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";
 dnssec-validation auto;
     auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
        listen-on-v6 { ::1; };
        listen-on { 192.168.10.6; };
       recursion no;
        allow-query-cache { none; };
        version none;
        additional-from-cache no;
        allow-transfer { 192.168.10.7; };
};
-verification des fichiers de configuration
named-checkconf -z

-redémarrage du service
service bind9 restart

Configuration DNS esclave

Prérequis :
-fixer l’adresse ip à 192.168.10.7
-connaitre l’ip de notre dns maitre (192.168.10.6)

Paquets réquis :
bind9
bind9utils
dnutils

Installation :

-passage en root

-changement de répertoire vers /etc/bind
cd /etc/bind

-modification named.conf.local
nano named.conf.local

zone "carnofluxe.local" {
        type slave;
        masters { 192.168.10.6; };
        file "/var/cache/bind/db.carnofluxe.local";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
       type slave;
       masters { 192.168.10.6; };
        file "/var/cache/bind/db.192.168.1";
};

-redémarrage du service
service bind9 restart

Configuration DHCP

Prérequis :
-fixer l’adresse ip à 192.168.10.6
-connaitre l’ip de notre serveur dhcp et de son range d’adresse

Paquets réquis :

-isc-dhcp-server

Installation :

-passage en root

-changement de répertoire vers /etc/bind
cd /etc/dhcp

-modification named.conf.local
nano dhcpd.conf
option domain-name "carnofluxe.local";

option domain-name-servers 192.168.10.6, 192.168.10.7;
# Configuration de votre sous-réseau (subnet) souhaité :
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.10.255;
    #option routers 192.168.1.100; #optionnel si ajout routeur sur le reseau

}
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
# Indique que nous voulons être le seul serveur DHCP de ce réseau :
authoritative;
ajout d’adresse fixe

host cinnamon {
  hardware ethernet 00:0D:87:B3:AE:A6;
  fixed-address 192.168.1.5;
}

-redémarrage du service

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart